Инструкция по обслуживанию

душа-аттракциона „Ниагарский дождь “

I

Содержание 								     	          стр.

1.   Функционирование – программы	3

2.	Teхническое описание	5

3.	Установка/ монтаж	6

4.	Ввод в работу	7

5.	Температурный смеситель	8

6.	Функционирование программ	8

7.	Обслуживание	Fehler! Textmarke nicht definiert.

8.   Спецификация	8

9.	Схема соединений	9

# 1.   Функционирование – программы

Душ-аттракцион  „Карибский шторм“ состаит из 3 управляемых душей.  Они могут запускаться независимо друг от друга из кабины с помощью кнопок.

Например:

Потолочная форсунка 1:		тёплый летний дождь

Потолочная форсунка 2:		холодный туманный дождь

Боковые форсунки:   		тёплые боковые струи

Установка параметров производится на ниже указаной лицевой панеле:

С помощью отдельных переключателей на лицевой панеле (рис.1) можно установить различные параметры для отдельных функций.

Лицевая панель

Переключатель                                                                                         программ и тестов                                        Работа                                                  	              Насос  Слив                                                                                                                                                                                                                                                                               	      Работа с              Форсунка 1                                                                                                       	   10сек. слива                                            Отсутствие ароматического                                 	                                                                  вещества                                   	      Работа с              Форсунка 2                                                                                                    	   5сек. слива                                                                                                                           	                                                                                                                            	  Работа без слива      Боков. Форсунки                           									             Насос			                   	  Обьём дозирования                                                                                      	  в мл/мин.                                									  	                                         Освещение                                 																			              Слив                             	  Форсунка 1                                                                                                        	  время работы в сек.                                     Форсунка 1															  Форсунка 2                                                  Форсунка 2         		  время работы в сек.															              Боковые форсунки                     	  Боковые форсунки									  время работы в сек.

Переключатель программ и тестов:

Этим переключателем можно протестировать отдельные функции управления. Функции показываются соответствующеми жёлтыми лампочками LED

Перед проведением тестов необходимо включить главный выключатель на боковой стороне блока управления!!!

После теста отдельных функций необходимо установить переключатели для рабочего режима:

Работа с 10 (5) сек. слива:

Этот режим установлен на всех душах оснащённых вентиллями слива. Время слива (5 или 10 сек.) устанавливается в зависимости от длины труб с которых сливается вода с ароматом.

Обьём дозирования мл. в мин.:

этот переключатель не задействован, т.к. здесь не предусмотренна

ароматизация.

Время работы сек. (потолочных форсунок 1, 2 и боковых форсунок.:

установка времени работы для отдельных функций  20 – 100 сек.

# Teхническое описание

Размеры:			примерно ширина 50cм, высота 65cм, толщина

15cм (зависит от версии)

Вес:				примерно 12 кг.

Подвод эл. питание:  	эл. вилка 230В

Давление воды:		мин. 3 бaр. при протекание  3м3/час.

Душ аттракционов „Ниагарский дождь“ состоит в основном из следющих компонентов:

3 Установка/ Moнтаж

Плата управления душа „Ниагарский дождь“ устанавливается в соответствующем месте как можно ближе к душу. Вода подключается согласно следующей монтажной схеме. Эл. питание подаётся с помощью кабеля с вилкой 230 В переменного тока.

Монтирует только обученный персонал!!!

- Перед точкой подключения управляющей техники к водопроводу, мы рекомендуем установить фильтр.

- Перед вводом в работу душа необходимо промыть трубы подачи воды. Эту работу необходимо запротоколировать.

-	Для предотвращения отложения калька в форсунках, мы рекомендуем использовать воду с установленной жёсткостью (4° германская жёсткость).

# Ввод в работу

Если вода и электричество подключены, можно начинать ввод в работу.

Программный переключатель установить в положение „0“ и включить главный выключатель на левой стороне корпуса блока управления. На выключателе горит красный свет и загорается зелёная LED лампочка „Работа“. После этого можно все функции тестировать, как описано выше (стр.4). Теперь необходимо установить функционирование программы соответствующею с желаемым процессом слива ароматизированной  воды.

# 5.  Tемпературный смеситель

Смесители выставляются на одну из стандартных температур ( 1 ), которые указываются на бирке температуры F. Изменение выставленной производителем стандартной температуры возможно только в пределах ( 2 ) установленного диапазона изменения температуры воды: шестигранным ключём G прокалывается центр бирки указателя температур F. Температура воды повышается при вращение болта Н по напрвлению часовой стрелки, при вращение против часовой стрелки-понижается. Во время установки вода должна протекать через смеситель. Температура горячей воды должна быть минимум на 5 K выше температуры смешанной воды. Установленная стандартная температура ° C Границы смешанной воды – пределы установки ° C Изменение температуры смешанной воды при 1 повороте ключа GN ½ - 1 25 20-30 примерно. 6 K 40 30-45 48 36-53 55 45-65

# 6. Функционирование программ

Особенности програмирования отдельных программ описаны на стр. 3-4. Предворительные установки, после выше указанного исполнения, выполняются персоналом обслуживающий установку (стр. 4). 3 функции запускаются пользователем душа из кабины одной из кнопок пульта управления. После окончания программы происходит автоматический спуск ароматизированной воды. После этого можно каждую, по желанию, программу вновь запускать. Во время протекания программы другие программы заблокированы.

Пример:

Обслуживающий персонал установил время работы форсунок 1- 30 сек. Если посетитель душа нажмёт кнопку „Форсунка 1“, то на него польётся теплый  дождь продолжительностью 30 сек.

# 7. Обслуживание

При длительном неисползовании душа, мы рекомендуем со всех водоводов слить воду и отключить главный выключатель на блоке управления. Если напор воды в душе не постоянный или уменьшится, почистить фильтр в подводах горячей и холодной воды.Обслуживание необходимо производить согласно протоколу на последней стр. этой инструкции.

# 8.   Перечень элементов

Элементы для воды:

10424		шаровой кран G 3/4" PN25, Ms/PTFE-FKM внутр.-/внешняя резьба

12887		фильтр Ms 3/4"

14680		магнитный вентиль Ms 1/2" – 230В 2/2-Wege

17146		магнитный вентиль Ms 3/4" - 230VAC 2/2-Wege

13082	штекер магнитного вентиля с LED  с кабелем 1,5м 230В

15108		вентиль дозирования аромата 3/8“ VA

17808	смеситель 3/4"  DN 20 пределы регулирования 30-45°C в комплекте с 3 гайками (2 с обратными вентилями)

Блок управления:

13508		плата управления для душа дождя-/тумана V1 встроенная в

крышку (программа ATR1V1) в комплекте с корпусом

10959		корпус блока управления 240/160/90

11463		шарниры для корпуса

11361		предохранитель 5x20 -1,25A

11031	головка для переключателя 6 мм с носиком

17338         ось для переключателя 15мм

# Схема соединений

Подобная схема соединений находится также в корпусе блока управления.

# Text boxes

Подключение душа

Термосмеситель

Фильтр

Блок управления

Maг. Вентиль бок. форсунок

Maгвентиль для форсунки 2

Maг. вентиль для  форсунки 1